## Slide 1: Шины PCI Express

## Slide 2
PCI Express- компьютерная шина, использующая программную модель шины и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных.

## Slide 3
PCIe 1.0 составляет 2,5 Гбит/с. Для расчёта пропускной способности шины необходимо учесть дуплексность[2] и избыточность 8b/10b (8 бит в десяти). Например, дуплексная пропускная способность соединения x1 составляет:
2,5 · 2 · 0,8 = 4 Гбит/с
где 2,5 — битрейт, Гбит/с;
2 — учёт дуплексности (двунаправленности);
0,8 — учёт избыточности 8b/10b для 1.0 и 2.0; 0,985 — для 3.0

## Slide 4
Центральным элементом архитектуры является корневой комплекс (root complex), соединяющий иерархию ввода-вывода с центром — процессором (одним или несколькими) и памятью. Корневой комплекс может иметь один и более портов PCI Express, каждый из этих портов определяет свой домен иерархии (hierarchy domain).

## Slide 5
HyperTransport - используется пара 32-х битных соединений с частотой в 800 МГц,
Версия Год Частота Ширина Максимальная пропускная способность
1.0 2001 800 МГц 32 бит 12,8 Гбайт/c
1.1 2002 800 МГц 32 бит 12,8 Гбайт/c
2.0 2004 1,4 ГГц 32 бит 22,4 Гбайт/c
3.0 2006 2,6 ГГц 32 бит 41,6 Гбайт/c
3.1 2008 3,2 ГГц 32 бит 51,6 Гбайт/c

## Slide 6
Спецификации RapidIO определяют физический (соответствует физическому и канальному уровню модели OSI), транспортный (соответствует сетевому уровню модели OSI) и логический (соответствует транспортному уровню модели OSI) уровни.
Скорость «Сырая», Гбод «Рафини рованная», Гбит/с
Низкая 1, 250 1,0
Средняя 2, 500 2,0
Высокая 3, 125 2,5

## Slide 7
InfiniBand -Подобно PCI Express, Infiniband использует двунаправленную последовательную шину. Базовая скорость — 2,5 Гбит/с
Базовая скорость 1х шины для режима FDR составляет 14.0625 Гбит/с, а для EDR 25.78125 Гбит/с. Режимы FDR и EDR используют кодирование 64/66B.